建设项目环境影响报告表

(报批本)

项目名称：    水泥制品生产项目

建设单位(盖章)：  宁南县城进水泥制品厂

编制日期：2017年1月

中华人民共和国环境保护部制

四川省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.	行业类别—按国标填写。

4.	总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况（表一）	2

建设项目所在地自然环境社会环境简况（表二）	10

环境质量状况（表三）	15

评价标准（表四）	23

建设项目工程分析（表五）	25

项目主要污染物产生及预计排放量情况（表六）	36

环境影响分析（表七）	38

建设项目拟采取的防治措施及预期治理（表八）	43

环境风险分析（表九）	44

结论及建议（表十）	46

# 建设项目基本情况                                          （表一）

| 项目名称 | 水泥制品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁南县城进水泥制品厂 |
| 法人代表 | 李仕金 | 联系人 | 李仕金 |
| 通讯地址 | 宁南县景星乡天鹤村一组 |
| 联系电话 | 13908152512 | 传真 | / | 邮政编码 | 615500 |
| 建设地点 | 宁南县景星乡天鹤村一组 |
| 立项审批 部 门 | \ | 批准文号 | \ |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | 水泥制品制造（C3021） |
| 占地面积 （平方米） | 6600 | 绿化面积 （平方米） | \ |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 4.2 | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投 产日期 | \ |
| 项目内容及规模： 一、项目的由来 水泥制品是以水泥为基材经过深加工制成的工业产品，属建筑材料工业的一部分。由于水泥制品具有优良的物理、力学性能和耐久性能，能按设计要求制成所需的形状，能耗低、使用寿命长、维修费用少，节约金属材料和木材等独特的优点，所以，在中国的城乡房屋建设、农田水利建设、能源、交通、通讯等工程建设领域中得到极为广泛的应用，为中国的国民经济发展和人民生活水平的提高发挥着非常重要的作用。 宁南县城进水泥制品厂始建于2012年2月10日并取得营业执照，位于宁南县披砂镇披砂村4组，2016年1月因朝阳小学搬迁至原宁南糖厂厂区，本项目需另行选址建设，现搬迁到景星乡天鹤村一组闲置土地（土地租用合同详见附件）。项目投资100万元，占地面积约10亩。公司主营业务为；透水砖、水泥路沿、水泥板等水泥制品的生产、销售。本项目产量根据市场需求产量有所浮动，估算年加工生产透水砖100万匹、水泥路沿4000条、水泥板500块。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“J”中“第60条：砼结构构件制造、商品混凝土加工”要求编写环境影响报告表。因此，本项目需编写环境影响报告表，为此宁南县城进水泥制品厂委托我公司进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 编制依据 1、法律、法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日）； （8）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013年5月1日起施行，国家发改委令第21号）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护总局33号令）； （11）《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（川委发[2004]38号）； （12）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（国环发 [2001]4号）； （13）四川省环境保护局《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（川环发[2006]1号）； （14）四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法（2008年1月1日起实施）。 2、技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总则》(HJ 2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)； （5）《环境影响评价技术导致 地下水》（HJ/T610-2016）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）。 3、相关资料 环评委托书 本项目执行标准函 本项目现状监测报告 业主提供的其他资料 三、项目产业政策、选址、规划符合性 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013 年第21 号令《产业结构调整指导目录（修正）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40 号）的规定，本项目属于允许类，本项目无淘汰落后生产工艺、设备和产品。 2、项目规划符合性分析 宁南县城进水泥制品厂原厂区位于宁南县披砂镇披砂村4组，后因朝阳小学搬迁至原宁南糖厂厂区，本项目另行选址，搬迁到宁南县景星乡天鹤村一组闲置土地，为租赁厂房进行生产（闲置土地租用合同详见附件）。本项目属于规划区外选址建设工业项目。 根据国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。宁南县城乡规划建设和住房保障局向宁南县发展改革和信息化局开具相关证明，证明本建设项目不需办理选址手续。 3、选址合理性分析 根据现场踏勘，项目周边无风景名胜区、自然保护区等敏感目标，未发现珍稀动物。 本项目所在地地表水环境属Ⅲ类水域，大气环境属于二类区，声环境属于2类区，根据环境质量现状资料可知，项目周边环境空气质量现状、声环境质量现状以及地表水环境质量现状均可达到环境质量标准，符合环境功能区划要求，因此，项目所在地的环境容量可满足项目建设的要求。 （3）项目东侧有一小山坡，越过小山坡约135m为宁南县高级中学；项目东南侧为树林及空地，200m以上有零散居民区；南侧有3户居民及农田、树林；西、北侧为农田及树林。经现场调查，项目周边为厂区内道路，厂区外为水泥铺设的乡道且直接与东升路相连接，交通便利，利于物料的运输。项目所在地周围1km范围内无风景名胜区、旅游景区、军事管理区、重要公共设施等，无其他明显环境制约因素。 四、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：水泥制品生产项目 建设性质：新建 建设单位：宁南县城进水泥制品厂 项目投资：100万元 建设地址：宁南县景星乡天鹤村一组 （纬度：27°03'32.0",经度：102°46'06.6"） 占地面积：10亩 2、项目建设内容 项目租赁景星乡天鹤村1组谭家堡砂石场空闲地约10亩（约6600m2），总建筑面积2500m2。 设办公室、原料堆放区、生产车间、成品堆放区等，估算年加工生产透水砖100万匹、水泥路沿4000条、水泥板500块。 项目现有的建设内容水泥制品生产线及相应的公辅设施，主要包括有生产车间、材料库及 原料、成品堆放区、办公室等。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施及 环保工程等组成。项目组成及主要环境问题见表 1-2： 表1-2 项目组成及主要的环境问题一览表 序号 建设内容及规模 可能存在的环境问题 施工期 运营期 主体工程 生产车间 砖混结构，其中建筑面积约 1000m2，设有搅拌机、压砖成型机、破碎机等进行透水砖、水泥路沿、水泥板的生产。 目前施工期已经结束，施工期环境影响已消除，无遗留环境问题。 噪声、粉尘、固废 公用工程 给水 本项目供水为市政管网 — 排水 进入旱厕 — 供电 本项目用电引自市政电网 — 供气 本项目不使用气 — 辅助工程 原料堆放区 （砂石） 露天堆场，位于生产车间南侧 粉尘 水泥堆放区 位于项目生产车间内 粉尘 成品堆放区 露天堆场，位于生产车间北侧 粉尘 杂物间 砖混结构，位于生产车间东南侧 固废 环保工程 废水处理 旱厕，位于本项目东侧，面积：8m2 — 废气治理 原料堆场进行篷布遮盖，定期对砂石进行洒水，增加湿度 — 噪声治理 设备噪声，采取墙体隔声等措施 生活污水 固废处置 暂时堆放于固废暂存区，回用生产 固废 5、设备清单 表1-3 项机械设备清单 序号 名称 数量 单位 备注 1 搅拌机 1 台 / 2 压制成型机 1 台 / 3 模具 2万 个 不同型号、规格 4 破碎机 1 台 / 5 叉车 1 台 载重400kg 6 装载车 2 台 / 6、主要原辅材料及消耗 项目主要能源消耗情况下表： 表1-4 主要原辅材料及能耗情况一览表 序号 原辅材料名称 年用量 规格形态 来源 备注 原辅材料 1 水泥 500 t 粉末 外购 汽车运输入厂砂石堆场堆放 2 砂石 70 t 固态 外购 汽车运输入厂水泥堆场堆放 能耗 1 水 生活用水：57.6m3 生产用水：30m3 / 管网用水 / 2 电 6000kW·h / 市政电网 / 7、产品方案 项目产品方案见表1-5 表1-5 产品方案 序号 产品名称 年产量 型号 运输方式 备注（包装方式） 1 透水砖 100万匹/a 10*20*15 20*40*15 汽运 堆场堆放直接外运 2 水泥路沿 4000条/a 75*25*16 汽运 堆场堆放直接外运 3 水泥板 500块/a 规格不定，由订货方提供规格 汽运 堆场堆放直接外运 8、工程项目水平衡 本项目为水泥制品生产项目，项目营运期间无工艺废水产生，污水主要是职工生活污水。项目采用雨污分流制，生活污水由厂区内旱厕收集后，由周边农户清运，用于周边农田灌溉，不外排。 生活用排水：项目共有员工 8 人，不在厂内食宿，按照用水量40L/人·d 计算，日常生活用水量为0.32m3/d， 排污系数按照 0.80 计算， 本项目日常生活污水的产生量为0.256m3/d。 生产用排水： 项目生产用水为搅拌过程加入水量， 全部进入产品， 不外排生产废水， 清洗搅拌设备用水量约 1m3。 综上分析，本项目用排水情况详见下表 1-6. 表1-6 本项目用水量预测及分配情况 用水对象 人数或面积 用水量标准 (最高日) 日用水量 （m3/d） 日排水量 (m3/d) 备注 生活用水 8 40 L/人·d 0.32 0.256 生产用水 / / 0.2 / 清洗水回用0.072m3 清洗用水 / 80L/次·台 0.08 0 90%回用生产 其他（防尘等用水） / / 0.02 / 总计 / / 0.62 0.256 0.62 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 9、供配电 本项目所用电由市政电网提供。工程主要用电负荷为工艺生产设备用电、通讯设备用电、办公用电及生产辅助用电等。 10、交通运输 项目物料中转均使用汽车进行运输，由于项目周边为厂区内道路，厂区外为水泥铺设的乡道且直接与东升路相连接，交通便利，利于物料的运输。 11、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目目前员工总数为8人。 工作制度：项目采取白班制（每天工作六小时），年工作日180天。 本项目不涉及食堂，员工均不在在项目内饮食。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原有项目概况 原厂区位于位于宁南县披砂镇披砂村4组，厂区面积约为3000m3，2016年1月因朝阳小学搬迁至原宁南糖厂厂区，本项目需另行选址建设，现搬迁到景星乡天鹤村一组闲置土地（土地租用合同详见附件），该项目所在地为空地， 原为宁南县水泥厂的料仓。 原有项目产品方案 搬迁后项目年生产能力不变，与原有项目一致。 3、原有项目污染源分析： 搬迁后项目工艺流程不变，与原有项目一致，详见工程分析章节。 4、原有项目产排情况： （1）大气污染物 原有项目年生产能力不变，粉尘无组织排放量约为0.2t/a。 （2）废水 原有项目无工业废水产生，员工人数为8人，生活污水排放量约为46.08m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等。生活废水经旱厕处理后用于周边农户施农肥，不外排。 （3）固废 项目产生的固体废物主要有员工生活垃圾、废水泥包装袋等。生活垃圾产生量约为0.48t/a，由当地环卫部门统一清运；废水泥包装袋约0.05t/a，收集后外售。 综上所述，原有项目主要污染物均得到妥善处置。 5、原有项目环境问题 原有设备等都搬迁至新厂区，原厂区无遗留污染问题， 经过现场踏勘，周围主要为道路、山地等，无明显的环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况                        （表二）

自然环境简况 1 项目地理位置 宁南县位于四川省凉山彝族自治州南部东侧，东以金沙江为界，与云南省巧家县隔江相望，南与会东县毗邻，西同德昌县、会理县接壤，北和普格县、布拖县相连。地处北纬26°50′12″~27°18′34″，东经102°27′44″~102°55′09″之间。南北长52km，东西宽43.5km，总面积1666.7km2。 本项目位于宁南县景星乡天鹤村。项目地理位置图详见附图1. 2 地形、地貌 全县形成两山夹一谷（黑水河）和金沙江西岸的大地貌。境内有两条主要山脉，一条是位于县境内的鲁南山脉，另一条是由北向南而略偏东的大凉山余脉。宁南属川西南区的一部分，由于内、外力的长期作用，表现为高山深谷夹局部宽谷、山间盆地、小平坝台阶地等多种类型的组合，其中以侵蚀、剥蚀为主的地貌占幅员面积的90.8%，河流谷地占8.4%，盆地仅占0.8%。县内地势西北高、东南低。最高峰为西部的贝母山峰，海拔3919m；最低处在金沙江畔的依补河口，海拔585m，相对高差3334m。县境内金沙江、黑水河及十二条山溪和数十条季节性小溪深嵌于山地间，沟壑纵横、切割强烈，从谷底至山顶相对高差多为1000~2500m之间。 3 地质构造 宁南地质构造属凉山褶皱带，主要地质构造由背斜、向斜和五条断裂带组成。由于受南北向康滇地轴控制，其主要构造线程南北向展布。纵贯全境的则木河断裂带为控制构造，它的形成和发展对区域地质发展史起控制作用，以继承性和多期活动性为特征，是本区主要孕震发震构造区内，尚有二比东向和南北向多组断裂支汇，形成复杂的地质构造环境。宁南地形可分为平坝、台地、低山、低中山和山原6个类型，其中：平坝占0.7%，台地占1.4%，低山占6%，低中山占67.5%，中山占23%，山原占0.9%。宁南县城所在地是县内最大的山间盆地，面积约10km2。本项目建设区域在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，由变质粘土岩、绢云母板岩、千层岩、泥质板岩和花岗岩构成。项目建址岩层出露较完整，露头较好，构造不太复杂。根据原有建筑物基础开挖情况的实际资料，地承载力一般为30t/ m2，该地址地质条件较好，适宜工程建设。 4 水文 宁南县境内主要河流为黑水河。碧迹河、龙洞河等河沟由西向东注入黑水河；松新河、白水河等由东向西汇入黑水河；骑骡沟、支鲁河等由西向东流归金沙江，构成了境内三大树枝状水系，“枝”繁而短小，多呈“V”型河谷，自然落差均很大，水力资源蕴藏丰富。黑水河源于昭觉县西部三岗乡马石梁子，自北向南流经昭觉、普格、宁南3县，于宁南县东南部葫芦口注入金沙江。全长173.3km，水面平均宽45m，流域面积3591km2。河口多年平均流量每秒68.2m3，径流量25.25亿m3。径流主要靠降水补给，年际变化不大。天然落差1931m，平均比降11.90‰。根据场地水质分析结果资料，地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。 5 气候、气象 项目区位于金沙江上游一级支流黑水河流域，属亚热带季风气候区，气候特征是季风气候较明显，夏季湿润凉爽，冬季干燥暖和，日温差较大，降水充沛。高山地区，四季明显，气候寒冷，降水较多。而黑水河下游与金沙江汇口处，为干热河谷气候。根据各气象站资料统计分析，黑水河流域内暴雨大都出现在5~10月，一般暴雨历时4~24小时。黑水河流域内暴雨强度不大，笼罩面积不大，多属于斑状暴雨。在黑水河下游流域，根据宁南气象站1961-1990年的资料显示，区内年均气温19.3℃，极端最低气温-3.1℃，极端最高气温40℃，无霜期340天，年日照2257.7小时。多年平均降水量968.1mm，其中5~10月份降雨量为880.0mm，占全年的90.9%，24小时雨强106.3mm，小时雨强48.4m，十分钟雨强24.4mm。 6 植被 宁南县现有林业用地9.6万多公顷，其中，有林地3.9万多公顷，疏林地894公顷，灌木林地2.5万多公顷，未成林造林地1.2万多公顷，苗圃地2公顷，无林地1894公顷。森林覆盖率23.7%，森林蓄积量达199万多m3；林分蓄积量196.9万多m3，其中，用材林蓄积1.1万多m3，防护林蓄积84万多m3，疏林地蓄积1.45万m3，散生木蓄积0.9万多m3，四旁植树蓄积0.2万m3。全县现有2种珍稀濒危二级保护树种，8种保护植物，现有野生动物110种以上。本项目占地区涉及植被主要是农作物和杂草。 7 资源 宁南县现已查明的矿藏为铅、锌、铜、硫、铁、煤、磷及石棉、重晶石、大理石等20余种，其中，铁矿储藏量1.3亿吨，铅矿储藏量40多万金属吨，铜矿储藏量5万金属吨以上，石灰石遍布全县25个乡镇。另外，主要有1个黄竹林至大垭口的大型磷矿床和3个地热水资源。宁南县能源资源丰富，全县仅黑水河就有水电可开发蕴藏量73200kW，现已在黑水河大小支流建电站35处，68台机组，装机容量23634kW。金沙江水电开发潜力大，金沙江白鹤滩电站正在建设中。现已查明的煤炭可采储量100万吨，只能用作生活用煤。太阳能发展，日照 时数在2040.8—2454.3小时之间，日照百分率为51%，年辐射总量每平方厘米127.4千卡，每平方公里年平均接受太阳能1.274×1012千卡，是取之不尽的能源，现已发展太阳能热水器4100m3。沼气省柴灶，2000m以下地区，均可建沼气池，特别是1300m以下地区建池效果更好，现已发展沼气池7826口。另外每年修剪桑枝6.5万吨，用作农民生活用火，推广省柴灶22600个，进一步减少天然林砍伐，减少了水土流失。 社会环境简况 1 行政区划与人口 宁南县辖6个镇、19个乡，全面幅员面积1666.7平方公里，南北长52公里，东西宽43.5公里。辖6个镇：披砂镇、松新镇、竹寿镇、华弹镇、葫芦口镇、白鹤滩镇；19个乡：景星乡、俱乐乡、新村乡、幸福乡、海子乡、六铁乡、新建乡、稻谷乡、新华乡、松林乡、石梨乡、杉树乡、梁子乡、西瑶乡、红星乡、大同乡、骑骡沟乡、倮格乡、跑马乡。总人口177326人，由彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、瑶族、侗族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等民族组成。其中汉族占总人口的77%，彝族占21.7%；农业人口占总人口的90%以上。 2 社会经济 宁南县国民经济发展迅速。2014年宁南县实现地区生产总值(GDP) 49.18亿元，同比增长9.9%（可比价，下同），增速高于全国2.5个百分点，高于全省、全州1.4个百分点。其中：第一产业增加值13.34亿元，同比增长 4.7 %；第二产业增加值 22.14亿元，同比增长12.1 %；第三产业增加值为13.7亿元，同比增长10.9%。三次产业结构由去年的27.5 ：45.3 ：27.2调整为 27.1 ：45.0：27.9。2014年，城镇人均可支配收入13665元，比上年增加1307元，比上年增长10.6%。农民人均纯收入5516元，比上年增加716元，比上年增长14.9%，各项指标不仅低于全省平均水平，而且在安宁河谷地区排名靠后。 4 交通 全县现有公路2158公里，其中省级公路71公里，乡村公路2087公里。有大桥4座、中桥20座。25个乡镇全部通公路，已通公路村128个，占总数的97.6%。 5 文物古迹及旅游资源（自然风光） 宁南是一座美丽的山城，素有“南国风光小天府”、“金沙江畔绿色明珠”的美誉。境内最大的自然风光是放眼一片绿，田园兼桑园，形成了高二半山以下的沟沟坎坎栽成线、田边地角围一圈、荒山斜坡连成片、保水保土自当先、经济发展大支柱的桑园风光。最著名的稻谷牧场，占地46000亩，其中森林8000亩，草地46000亩，风光秀丽，气候宜人，是人们避暑、观景、跑马的好去处，人居此处有一种心旷神怡的感觉。烈士陵园，位于县城东，依山而建，占地面积为65亩，经过近40年的建设与发展，形成了公园、陵园一体化。园内绿水青山环绕亭台楼阁，奇花异草争奇斗艳。登上园顶，整座县城尽收眼底。华弹防风林，为带状木麻黄纯林，长10公里，宽10至20行，与滔滔的金沙江形成银色与碧绿的双色带，好似一条漂亮的裙边。老观音寺，位于距宁南县城七公里处的翠峰山庄，省道西巧线旁。因寺内存放着的一块天然形成，酷似观音像的“灵石”而得名。 6 景星乡 宁南县辖乡。1938年建乡时属云南省巧家县，1952年划归宁南县，1958年与披惠乡合并建东风公社，1961年析建景星公社，1983年置景星乡。位于县境中部，距县城1公里。面积37.4平方公里，人口1.1万。西(昌)巧(家)公路过境。辖天鹤、梓油、黑泥沟、塘鞍4个村委会。农业主产甘蔗、水稻、蚕茧。养殖业以猪为主。

# 环境质量状况                                             （表三）

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 一、环境质量空气现状监测及评价 本项目位于宁南县景星乡仙鹤村一组，为了更好地了解建设项目周边环境质量现状，本次宁南县城进水泥制品厂委托四川洁承环境科技有限公司于2016年12月19日-2016年12月25日对项目区域所在地的地表水、噪声和大气进行了采样监测，具体的项目监测布点图见附图4。 1.1 环境空气现状监测 （1）监测点位、监测项目、监测时间及频次 监测点位：设置了3个监测点位，即本项目厂区外上、下风方向2m处、项目东侧学校。 监测项目：TSP、SO2、NO2 监测时间及频次：连续监测7天，SO2、NO2按四个时段，在02:00~03:00、12:00~13:00、17:00~18:00、21:00~22:00进行监测以监测小时浓度，TSP监测时段为7:00~19:00。 （2）监测方法及方法来源 表3-1 环境空气监测项目分析方法及来源 项目 分析方法 方法来源 使用仪器 检出限(mg/m3) TSP 重量法 GB/T15462-95 SQP型电子天平 0.001 二氧化硫 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ/482-2009 722S分光光度计 0.004 二氧化氮 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 722S分光光度计 0.003 （3）监测结果 表3-2-1 环境空气（TSP）监测结果表 单位 ： mg/m3 表3-2-2 环境空气（SO2）监测结果表 单位 ： mg/m3 表3-2-3 环境空气（NO2）监测结果表 单位 ： mg/m3 1.2环境空气现状评价 （1）评价标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 表3-3 环境空气质量评价标准 单位：ug/m3 标准 污染物名称 SO2 NO2 TSP GB3095－2012二级 日均值 150 80 300 （2）评价方法 采用单项质量指数法进行评价，公式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi——i污染物的大气质量指数； Ci——i污染物的实测浓度值(mg/Nm3)； Si——i污染物的评价标准(mg/Nm3)。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 （3）评价结果 评价结论：评价区域内所有大气评价因子的超标率为0，SO2、TSP、NO2均达标。因此，该区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状及评价 2.1地表水环境现状监测 （1）监测断面设置 本次监测的河流为本项目北侧的黑水河，设置2个监测断面，分别上游500m处和下游1000m处。水质监测断面布设详见下表。 表3-4 地表水水质监测断面布设情况 断面编号 断面位置 1# 本项目所在地上游500m 2# 本项目所在地下游1000m （2）监测项目 pH、溶解氧（DO）、化学需氧量（CODcr）、五日化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N)共5项。 （3）监测频率及方法 监测频率为：连续监测3天，每天采样1次。监测分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）所规定方法进行。 表3-5 地表水水质监测项目分析方法及来源 项目 分析方法 方法来源 使用仪器 检出限(mg/m3) PH 便携式PH计法 《 水和废水监测分析方法》（ 第四版 ） PHBJ-26便携式pH计 ／ 水温 水温计法 GB 13195-91 水温计 0.2℃ 溶解率 电化学探头法 HJ 506-2009 JPB-607A便携式溶解氧 测定仪 0. 1 化学需氧量 重铬酸盐法 GB 11914-89 TC-1型COD恒温加热器 ／ 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 LRH-250型生化培养箱 0.5 悬浮物 重量法 GB 11901-89 SQP型电子天平 ／ 氨氮 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 722S可见分 光光度计 0.025 （4）监测统计结果 表3-6 地表水水质监测结果表 单位：mg/L（pH值无量纲） 2.2 地表水环境现状评价 （1）评价标准 地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准限值。 表3-7 地表水环境质量标准 单位mg/l（PH无量纲） 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N DO 标准值 6～9 20 4 1.0 5 （2） 评价方法 评价采用单项污染指数法。 即： Si,j＝ 式中： Si,j－单因子污染指数； Ci，j－污染物浓度实测浓度(mg/L)； Csi －地表水水质标准(mg/L)。 当Si,j值大于1.0时，表明地表水环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Si,j值越大，受污染程度越重；Si,j值越小，受污染程度越轻。 pH的标准指数为： SpH,j＝ pHj＞7.0 SpH,j＝ pHj≤7.0 式中： SpH,j--pH单因子污染指数； pHj—j点pH实测值； pHsu--pH标准上限值； pHsd--pH标准下限值。 （3）评价结果及分析 通过对监测结果数据进行计算可知，项目北侧的黑水河地表水水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 三、声环境质量现状及评价 3.1声学环境现状监测 四川洁承环境科技有限公司对评价区域的声环境质量进行了连续2天的监测，每天2次，昼夜各1次。 （1）监测点位布设 本项目设5个监测点：即1#位于东面场界，2#位于南面场界，3#位于西面场界，4#位于北面场界,5#位于东侧学校。具体布点情况详见附图4。 监测方法和数据处理 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表3-8。 表3-8 环境噪声监测方法及来源表 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 环境噪声 声环境质量标准 GB 3096-2008 AWA6228多功能声级计 3.2声环境质量现状与评价 监测数据统计和质量结果见表3-9。 表3-9 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 从监测结果可见，5个监测点昼间和夜间环境噪声值均低于评价标准限值要求，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明评价区内声学环境质量良好。 四、主要环境问题 项目主要环境问题是运营期产生的噪声对周边声环境的影响；装卸以及搅拌产生的大气污染对周边环境有影响；以及产生少量的固体废弃物对周边环境的影响等。 主要环境保护目标 宁南县城进水泥制品厂位于宁南县景星乡天鹤村一组，项目东侧有一小山坡，越过小山坡约135m为宁南县高级中学；项目东南侧为树林及空地，200m以上有零散居民区；南侧有3户居民及农田、树林；西、北侧为农田及树林。 主要环境保护目标及周边环境现状见附图3以及表3-10。 表3-10 本项目周围主要环境敏感保护目标 类别 目标名称 方位 与项目场界的距离 人数 保护级别 保护 时段 空气环境保护目标 2户居民 南 180m 6 (GB3095-2012)二级标准 营运期 零散居民 东南 200m以上 100 学校 东 135m 3000 水环境保护目标 黑水河 北 5km / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 营运期 声环境保护目标 2户居民 南 180m 6 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准 营运期 零散居民 东南 200m以上 100 学校 东 135m 3000

# 评价标准                                                  （表四）

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气：项目所在区域环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，具体标准见表4-1。 表4-1 GB3095－2012二级标准 单位:ug/m3 污染物名称 SO2 NO2 TSP 标准值 24h平均值 150 80 300 2、地表水环境：项目所在区域附近流域为黑水河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 GB3838-2002 Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目 pH(无量纲) SS CODMn BOD5 石油类 NH3-N 标准值 6～9 / ≤6 ≤4 ≤0.05 ≤1.0 3、地下水环境:执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，标准值如下。 表4-3 GB/T14848-93 Ⅲ类标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH(无量纲) SS 溶解性总固体 高锰酸盐指数 NH3-N 标准值 6.5～8.5 / ≤1000 ≤3.0 ≤0.2 4、声环境:项目位于宁南县景星乡天鹤村一组，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，具体标准见4-4。 表4-4 GB3096—2008 2类噪声限值 环境噪声 2类 昼 间 60dB（A） 夜 间 50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目不使用锅炉，厂区使用清洁能源电能。 项目生产过程投料产生的少量粉尘及砂原料堆场扬尘，粉尘废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准，见表4-5。 表4-5 项目废气污染物排放标准 （摘录） 生产过程 生产设备 污染物名称 无组织排放监控 浓度限值 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 0.5mg/m3 噪声 噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-6 GB3096—2008 2类噪声限值 环境噪声 2类 昼 间 60dB（A） 夜 间 50dB（A） 固体废弃物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）的相关规定。 |
|  | 总量控制指标： 十二五期间总量控制指标主要包括废气：SO2和NO2；废水：COD和NH3-N。本项目营运期生活污水不外排，因此，建议本项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析                                         （表五）

工程简析（图示） 项目属于水泥制品生产项目，安装水泥制品生产线1条，达到年生产混凝土透水砖100万匹、水泥路沿4000条、水泥板500块的生产能力。 本项目的主要工艺流程如下图所示： 本项目生产工艺流程及产污位置见下图 5-1、5-2 所示。 图5-2 项目透水砖、水泥板生产工艺流程及产污位置示意图 图5-3 项目路沿生产工艺流程及产污位置示意图 工艺流程简述： （1） 原料进厂 项目使用原料为水泥、砂、石以及水，水泥、砂子、石均采用汽车运输至厂区不同原料堆场内进行堆放。本项目砂石属于露天堆放，水泥为袋装，堆放在生产车间内。 （2） 配料 水泥为袋装水泥，方便往来运送。袋装水泥采用装载机直接进入搅拌机内，砂、石需进行配料计量后进入搅拌机，搅拌机配有进水装置，清水直接进入搅拌机。 （3） 搅拌 按比例进入搅拌机内的水泥、 砂、 石以及水进行搅拌均匀。 （4） 成型 透水砖、水泥板成型： 搅拌均匀后原料通过人工进入压制成型机内，利用模具进行振压成型。 路沿成型： 搅拌均匀后原料采用人工方式投放入不同规格的模具中进行成型，在模具内静置 48 小时。 （5） 脱模 透水砖、水泥板成型后可立即进行脱模； 路沿成型后产品在模具内静置 48h 后进行脱离。 （6） 养护检验 生产后产品为混凝土透水砖、 水泥路沿、水泥板， 放置在厂区堆场内进行自然养护 28d 后进行检验外售。 二、污染物分析 2.1施工期污染物分析 （1）施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工工程中产生的扬尘； （2）施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。施工废水主要来自各种施工机械设备运转的冷却水、设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗等产生的废水，生活污水是由施工队伍的生活活动造成的，包括厕所冲洗水、洗涤污水等； （3）施工垃圾主要是施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （4）建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 2.2运营期污染分析 根据分析， 确定本项目产生的污染因素如下： 废气： 粉尘。 废水： 生活污水、设备清洗废水。 噪声： 项目产生设备主要是搅拌机、 成型机、 叉车等设备在生产过程中产生的噪声， 噪声源强在 60-90dB(A)之间。 固体废物：主要包括次品、 生活垃圾、废水泥包装袋、沉淀池泥渣。 2.2.1废水 废水排放情况 项目生产用水全部进入产品，项目废水为设备清洗废水以及少量生活污水产生。 ①设备清洗废水 项目设备清洗主要为搅拌机，清洗水量为 0.08m3/d。 ②生活污水 本项目目前员工总数为8人，项目采取白班制（每天工作六小时），年工作日180天。 员工均不在厂内食宿， 按照用水量 40L/人·d 计算， 日常生活水的用量为 0.32m3/d， 排污系数按照 0.80 计算，本项目日常生活污水的产生量为 0.256m3/d，46.08m3/a。 2.2.2废气 （1）废气排放情况 项目产生粉尘主要来源于砂石料场卸料、 入配料斗产生粉尘以及袋装水泥装卸料过程中产生的粉尘，项目搅拌在半密闭搅拌机内进行，因此搅拌过程也会有少量粉尘产生。 2.2.3噪声 （1） 噪声排放情况 本项目产生的噪声主要来源于 搅拌机、 破碎机、 叉车等设备运行时产生的噪声， 声值在 60～90dB(A)范围内。 2.2.4固体废弃物 固废产生情况 本项目运营期间产生的固体废物主要为一般固体废物。一般固体废物主要有废包装材料、生活垃圾、残次品及沉淀池泥渣。 2.3项目生产工艺中主要污染源排放情况见表 5-3。 表 5-3 生产工艺流程中主要污染源排放情况表 序号 类别 污染来源 治理措施 1 废水 生活污水 经过旱厕后用作厂区周围农肥使用 清洗废水 生产设备处设导流沟， 厂区内设沉淀池 1座， 约 3m3， 通过导流沟进入沉淀池进沉淀后回用生产线 2 废气 粉尘 搅拌时为半封闭，在物料搅拌期间会有少量粉尘逸出，建议在物料投入搅拌机及搅拌机运作时，对生产车间进行篷布围挡 3 噪声 机械噪声 无 4 固废 残次品 设置固定的固废暂存间，残次品在固废暂存间内暂存后利用装载机捣碎处理回用生产线 废包装材料 外售 沉淀池泥渣 定期清掏后回用生产 生活垃圾 由环卫部门统一清理 四、污染物的排放及治理 （一）施工期污染物排放及治理措施 项目建设施工阶段，各项施工、建筑原材料的装卸、运输等过程中，对项目的影响主要有以下几个方面： 1.施工期大气污染 项目施工期间，大气污染主要为粉尘污染，其来源有：土建施工产生的粉尘；建筑材料装卸、运输、堆放过程中因风力产生的扬尘；运输、施工车辆产生的扬尘等。而粉尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式及风力等，其中风力因素的影响最大。据有关资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2-2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值可达0.49mg/m3，相当于空气质量标准的1.6倍。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短60m。但这些影响都是暂时性的，会随着施工工作的结束自然消除。 为防止施工中粉尘周边环境的污染，可采取如下措施： a.加强管理；如建筑材料（白灰、水泥等）的装载、堆放堆存应在指定地点，不要散堆； b. 洒水压尘，保持场地湿润； c. 设置围栏，较大风速时停止施工。 2.噪声污染 施工期的主要噪声源为挖掘机、打桩机、起重机、汽车等各种施工机械设备，具体数值如下： a. 在施工阶段，推土机、挖掘机、装载机等会产生约82dB(A)的噪声；在打桩施工阶段，打桩机会产生约105dB(A)的噪声；在结构施工阶段，电锯等会产生约84dB(A)的噪声；在装修施工阶段，吊车、升降机等会产生约75dB(A)的噪声。 b. 车辆运送建筑材料时产生的发动机噪声及汽笛噪声约75-90 dB(A)。 c. 施工噪声预测采用模式：L2=L1-20lg（r2/r1），式中：L2、L1-分别为距声源r2、r1处等效A声级，经预测计算，结果如下表5-4。 表5-4 施工机械设备噪声 距离（m） 10 30 40 50 100 打桩机等 105 95 93 91 85 推土机、挖掘机 、装载机 82 72 70 68 62 振捣机、中锯等 84 74 72 70 64 吊车、升降机等 75 65 63 61 55 为减小噪声对周围环境的影响，施工期噪声防治可采取如下对策：合理安排施工作业时间，夜间禁止进行高噪声作业。 3.废水 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水的产生量；建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。 4.固体废物污染 施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此工程建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 营运期污染物排放及治理措施 1.废气 项目产生粉尘主要来源于砂石料场卸料、 入配料斗产生粉尘以及袋装水泥装卸料过程中产生的粉尘，项目搅拌在半密闭搅拌机内进行，因此搅拌过程也会有少量粉尘产生。 ①原料场粉尘 砂石、水泥料场及装料产生粉尘为装卸过程产生。 生产车间北侧设置一个露天砂石堆放区，项目对砂子堆放区进行了建围挡及篷布遮盖，主要储存砂石、中转和产品生产使用，项目年用砂石量为500吨，砂石为散装，尘粒较粗，含有一定的水分，粉尘产生量较小。装卸过程的粉尘产生量为 0.1t/a。 本项目在生产车间内设置一个水泥堆放区，半封闭生产车间，并对水泥堆场采用篷布进行遮盖，主要用于储存水泥原料，水泥为袋装水泥。汽车在卸车时进行洒水处理，卸车过程（水泥）约产生粉尘0.01t/a。 ②物料混合、搅拌工序粉尘 生产过程中将各物料进行混合，加料时砂石需喷水处理，混合后进行加水搅拌，搅拌时半封闭，料为湿料，没有粉尘产生。倾倒原料（水泥）时产生的搅拌尘（无组织粉尘）排放量0.003kg/h。为了减小粉尘的影响，环评建议在物料投入搅拌机及搅拌机运作时，对生产车间进行篷布围挡。 无组织排放参数及预测结果： 表5-5 粉尘面源参数调查清单 项目 面源高（m） 无组织排放面积m2 排放小时数h 工况 评价因子源强(kg/a) 宽（m） 长度（m） 粉尘 生产车间 4 15 20 720 正常 12.16 本次环评采用估算模式Screen3计算，计算结果如下。 表5-6 污染物的最大浓度 项目 最大浓度（mg/m3） 距离（m） 占标率（%） 粉尘 0.02958 89 3.29 根据以上分析可知，本项目生产车间无组织排放的粉尘的最大落地浓度距离为89m，最大落地浓度占标率均小于10%，达标排放。 （1）大气环境卫生防护距离分析 项目产生的粉尘部分未被处理，以无组织排放形式排放。评价大气环境防护距离按照《环境影响技术评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）第10节关于大气环境防护距离的确定方法，采用导则中推荐的环境防护距离计算模式进行计算，计算结果见下表。 表5-7 大气环境防护距离的计算结果 项目 源项 面源 高度m 无组织排放面积m2 标准值mg/m3 无组织排放量kg/a 大气防护 计算距离m 宽度（m） 长度（m） 生产车间 粉尘 4 15 20 0.9 12.16 无超标点 根据计算未出现超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离计算 本项目存在无组织排放的污染源主要为料场粉尘。 根据《工业企业卫生防护距离标准汇总（1987-2012年）》 ，制定有水泥厂的卫生防护距离，其当地风速小于2m/s，熟料产能小于 5000吨/天划定 400m 卫生防护距离，但本项目属于水泥制品生产，因此不按照以上标准划分卫生防护距离。 按照《 制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 （ GB/T13201-91） 的规定， 卫生防护距离的计算可以采用以下公式进行计算： 式中：Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）；“标准浓度限值Cm取 GB3095规定的二级标准任何一次浓度限值（mg/Nm3）；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取 TJ36 规定的居住区一次最高容许浓度限值（mg/Nm3） ；该标准只规定日平均浓度限值的大气污染物， 一般可取其日平均容许浓度限值的三倍， 但对于致癌物质， 毒性可累积的物质， 如苯、 汞、 铅， 则直接取其日平均容许浓度限值”。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m） ； B、 C、 D—卫生防护距离计算系数。 其中粉尘取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值的3倍0.9mg/m3 表5-8 卫生防护距离计算结果 项目 源项 面源高度m 无组织排放面积m2 标准值mg/m3 无组织排放量kg/a 计算卫生防护距离m 划定卫生防护距离m 宽度（m） 长度（m） 生产车间 粉尘 4 15 20 0.9 12.16 2.032 50 根据计算以及卫生防护距离的提级规定， 确定出该项目的卫生防护距离为50m，该距离是以料场以及生产车间为边界，周围50m范围。卫生防护距离内不存在环境敏感点。 项目各类大气污染物经过有效的治理措施处理后均能实现达标排放。项目区域东侧135m处为宁南县高级中学学校，在该卫生防护距离以外，因此，在企业落实各项治理措施后，项目对区域内环境空气质量影响很小，可确保废气不扰民。 同时环评要求在该距离内不得建设住房、医院、学校等环境敏感的项目。 2.废水 项目生产用水全部进入产品，项目废水为设备清洗废水以及少量生活污水产生。 ①设备清洗废水 项目设备清洗主要为搅拌机，清洗水量为 0.08m3/d。 生产设备处设导流沟， 厂区内设沉淀池 1 座， 约3m3， 清洗废水通过导流沟进入沉淀池进行沉淀后回用生产线，不外排。 ②生活污水 本项目目前员工总数为8人，项目采取白班制（每天工作六小时），年工作日180天。 员工均不在厂内食宿， 按照用水量 40L/人·d 计算， 日常生活水的用量为 0.32m3/d， 排污系数按照 0.80 计算，本项目日常生活污水的产生量为 0.256m3/d，46.08m3/a。 本项目产生的生活废水量较小，根据项目情况可知，由于本项目所在地周围为林地与农田环境，周边存在庄稼与树木，所需的农肥量较大，生活污水经过旱厕后用作厂区周围农肥使用，对地表水水质影响较小。 本项目产生的污水用于周边农田施肥不仅合理的解决的污水的去向，也为周围的农户提供了便利，故本项目污水用于周边农田施肥是可行的。 噪声 本项目营运期的噪声主要来源于生产工序中的设备噪声。 本项目噪声主要为搅拌机、压制成型机、破碎机等设备运转过程产生的噪声。由厂家提供的资料表明，各类机器噪声源强约80~90dB（A）之间， 根据GB12349-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》现拟采用叠加及距离衰减模式计算车间噪声对厂界的噪声影响值，预测模式如下： LA（r）= LA(r0)-20lg(r/ r0)-R 式中：LA（r）—受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； LA(r0)—距声源1m处的声级，dB(A)； ｒ—声源至受声点的距离，m； R—噪声源的防护结构及房屋的隔声量，为安全起见取R=15 dB(A)； r0—参考位置的距离，又1m； 噪声叠加模式： 式中：Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 预测结果见表5-7： 表5-7 关心点的噪声影响预测结果 关心点 噪声源 单台声级值dB(A) 最近水平距离（m) 距离衰减dB(A) 隔声降噪措施dB(A) 贡献值dB(A) 北厂界 搅拌机 90 30 30 15 48 压制成型机 80 30 30 15 破碎机 90 30 30 15 南厂界 搅拌机 90 45 33 10 50 压制成型机 80 45 33 10 破碎机 90 45 33 10 西厂界 搅拌机 90 20 26 10 56 压制成型机 80 20 26 10 破碎机 90 20 26 10 东厂界 搅拌机 90 30 30 15 48 压制成型机 80 30 30 15 破碎机 90 30 30 15 表5-8 噪声影响预测值 预测位置 本底值 贡献值 预测值 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 59 49 48 59.33 51.54 60 50 达标 未达标 南厂界 56 47 50 56.97 54.79 达标 未达标 西厂界 57 48 56 59.54 56.64 达标 未达标 东厂界 55 47 48 55.79 50.54 达标 未达标 由上表可知，通过减震、距离衰减以后，项目四侧厂界的昼间噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准昼间60dB（A）的要求。环评要求项目夜间不应进行生产。 （2）治理措施 为使本项目噪声达标排放，降低噪声对工人以及周围敏感点的噪声影响，本项目 通过以下措施降低噪声值： ①设备布置要求 在满足生产工艺要求的条件下，主要噪声源应相对集中，与低噪声区域分开布置， 并远离周围的敏感点。高噪声设备与低噪声设备之间，宜布置辅助部门如料场等。 ②设备降噪要求 本项目设备选型时优先选用低噪声设备，均位于厂房内，尽量远离厂界，并加强设备的维护和保养。对于噪声较大的设备设置基础减震，并加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③厂房降噪措施 窗框与墙体、门框与墙体固定连接部位处增加橡胶层，以降低墙体传递的冲床振动对隔声窗隔声性能的影响。 ④根据项目生产线布置情况、项目生产工艺，环评要求合理安排时间，以降低项 目生产噪声对外环境影响。 通过以上措施，经过距离衰减和厂区建筑物隔声，到达项目厂区厂界处的噪声能 够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值。 4.固体废弃物 （1） 固废产生情况 根据建设单位提供的资料可知， 本项目的固体废物产生量如下：次品 2t/a；；废水泥包装袋产生量约为0.05t/a。 一般固体废物 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按照 0.2kg/人·d 计算， 其产生量约为 0.48t/a，厂内垃圾统一收集，每天送到附近固定垃圾站，由环卫部门统一收集处理。 废包装材料 本项目组装过程中将产生一定的废弃包装材料，暂存收集于厂区固废暂存间内定期外售给回收单位回收再利用。 残次品 本项目设置一个专门存放固体废物的暂存间，残次品暂存于厂区固废暂存间内，在各个工段检验过程中产生的残次品总产生量约为 2t/a，采用破碎机捣碎后返回生产线重复利用。 污泥 沉淀池的泥渣产生的污泥约 1t/a，含水率 80%，定期清掏后回用生产。 表5-9 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生量 （吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 办公生活 一般工业固体废物 0.48 环卫清运 环卫部门统一收集处理 2 残次品 生产工艺 一般工业固体废物 2 回用生产 / 3 废水水泥袋 生产工艺 一般工业固体废物 0.05 外售 / 4 沉淀池泥渣 沉淀过程 一般工业固体废物 1 回用生产 /

# 项目主要污染物产生及预计排放量情况                       （表六）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 装卸 | 粉尘 | 砂石：0.1t/a 水泥：0.01t/a | 砂石：0.01t/a 水泥：0.01t/a |
|  |  | 搅拌工序 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 营运期 | 办公生活 | 废水量 | 0.256m³/d（46.08m³/a） | 0 |
|  |  |  | CODcr | 350mg/l | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/l | 0 |
|  |  |  | SS | 250mg/l | 0 |
|  |  | 生产线 | 清洗废水 | 0.08m3/d | 0； 回用生产 |
| 固废 | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾产生量为0.48t/a | 生活垃圾由环卫部门统一清运处置 |
|  |  | 生产线 | 残次品 | 2t/a | 收集捣碎后回用生产 线重复利用 |
|  |  | 生产线 | 废水泥袋 | 0.05t/a | 外售 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀泥渣 | 1t/a | 定期清掏返回生产线 利用 |
| 噪 声 | 噪声来源 搅拌机、 成型机、 叉车等设备运行时产生的噪声， 经隔声、 距离衰减后厂界外噪声符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008） 2 类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目施工期占地、开挖土方石等问题，对生态环境有一定影响，主要表现为对水土流失的影响，但本项目主体工程已经建成，现阶段施工对生态环境基本无影响。 营运期对生态环境不会产生明显影响。由于项目不在生态敏感区，不会产生生物多样性锐减的问题。在做好日常运营管理，做到污水不外排、避免人为原因破坏的前提下，本项目的建设对生态不利影响较小。 |

# 环境影响分析                                              （表七）

施工期工程分析： 本项目施工期间对周围环境产生的影响是暂时的，包括噪声、废 气、扬尘、施工废水、建筑垃圾等。项目施工建设期主要污染源为施工作业产生的施 工扬尘、装修工程废气和燃油废气等施工期大气污染物，施工废水和生活污水等施工 期水污染物，各种施工机械噪声以及施工人员生活垃圾和建筑垃圾等施工固废。 1.施工期大气污染 项目施工期间，大气污染主要为粉尘污染，其来源有：土建施工产生的粉尘；建筑材料装卸、运输、堆放过程中因风力产生的扬尘；运输、施工车辆产生的扬尘等。但这些影响都是暂时性的，会随着施工工作的结束自然消除。 为防止施工中粉尘周边环境的污染，可采取如下措施： a.加强管理；如建筑材料（白灰、水泥等）的装载、堆放堆存应在指定地点，不要散堆； b. 洒水压尘，保持场地湿润； c. 设置围栏，较大风速时停止施工。 2.噪声污染 施工期的主要噪声源为挖掘机、打桩机、起重机、汽车等各种施工机械设备，具体数值如下： 为减小噪声对周围环境的影响，施工期噪声防治可采取如下对策：合理安排施工作业时间，夜间禁止进行高噪声作业。 3.废水 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水的产生量；建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。 4.固体废物污染 施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此工程建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 二、营运期环境影响分析 2.1大气污染物分析 项目产生大气污染物为粉尘，砂石堆场装卸、堆放、输送等过程产生的粉尘通过对原料堆场进行洒水降尘后对环境影响较小；水泥堆场装卸、堆放、输送等过程产生的粉尘及搅拌机运作时产生的粉尘，通过对生产车间采用篷布围挡措施及洒水降尘可减少粉尘的无组织排放，对大气环境影响较小。 综上，可实现废气的达标排放，对区域大气环境影响较小。 2.2水环境影响分析 项目废水主要为生活污水、清洗废水。 项目实行清污分流，生活污水进入旱厕，最后用作周边农田施肥，不外排。 清洗废水通过导流沟进入沉淀池进行沉淀后回用生产线，不外排。 综上，可实现废水的达标排放，对区域水环境影响较小。 2.3噪声影响分析 本项目产生的噪声主要来源于 搅拌机、成型机以及叉车等设备运行时产生的噪声， 其噪声值范围为 60-90dB（A）之间。 本项目采取的主要噪声控制措施是采取个人防护、建筑布局、距离衰减等措施，尽力减弱或降低声源的振动，达到控制噪声的目的。 综上， 项目采取的噪声防治措施达到的效果可满足标准要求，对区域声环境无影响。 2.4固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要包括残次品，收集后暂存于固废暂存间内，捣碎后掺入原料进行再利用；生活垃圾环卫部门进行清运处理；废水泥包装袋收集外售；沉淀池泥渣定期清理，回用生产。 项目通过采取措施，产生的各固体废弃物去向明确，得到妥当处置，固体废物对周围环境影响较小。 2.5本项目对外环境的影响 营运期产生粉尘采取有效的防治措施后，对周围敏感点影响小；生活污水经旱厕收集后做用作周边农田灌溉；社会噪声采取有效的防治措施后，对周围敏感点影响小；生活垃圾等固体废弃物经分类并定点收集，及时清运，不会给周围环境带来影响。垃圾桶通过日产日清，可以防止恶臭气体的产生。 2.6生态环境影响分析 建设项目位于宁南县景星乡天鹤村一组，在施工期会对施工区域和生态环境造成短暂破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流行等，但其影响范围和程度有限，随着本工程施工结束，该类影响也将随之消失。 本项目建设场地评价区域内无特殊文物保护单位，该区域人类活动频繁，无珍稀动植物。水泥制品生产项目完成后，有利于巩固水泥制品生产的关键地位、推动建筑行业平稳健康发展，更好的为宁南县经济发展作出贡献。 2.7环境经济损益分析 （1）环境效益分析 环境经济效益是指环境污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。 就本项工程而言，经济效益主要体现于显著的社会效益，解决了当地居民安全用水问题，利国利民，预期社会效益是非常良好的。 （2）环境经济损益分析 环保投资与建设项目总投资比例按下式计算： 式中： Hj——环保投资与建设项目总投资比例（%）； HT——环保投资（万元）； JT——建设项目总投资（万元）。 本项目的总投资为100万元，环保投资为4.2万元，环保投资与建设项目总投资比例（Hj）为4.2%。 本项目环保投资环境效益明显，减少了对环境的污染，可达到环境与社会协调、可持续发展的目标。根据上述分析结果表明，本项工程经采取相应污染防治及生态恢复措施后，具备一定的环境效益，环保投资额度合理。 工程环保措施及经济技术论证 本次环评环保投资4.2万元， 本次评价所建议的污染治理技术成熟可靠， 经济技 术可行， 各污染能得到妥善处置， 满足达标排放的要求。 环保措施及投资见表 7-1。 表 7-1 工程环保设施（ 措施） 及投资估算一览表 时段 项目 环保建设内容 投资估算 （万元） 营 运 期 废水治理 旱厕1个 0.2 生产设备处设导流沟， 厂区内设沉淀池 1 座，约 3m3，清洗废水通过导流沟进入沉淀池进行沉淀后回用生产线 1 废气治理 对生产车间进行篷布围挡 1 固废治理 生活垃圾：分装，垃圾桶及垃圾收集点 0.5 残次品：设固定的固废暂存间 0.5 噪声治理 隔声、基础减振等 1 合 计 / 4.2 四、清洁生产、总量控制 ４.1清洁生产： 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、 改善管理、 综合利用等措施，从源头削减污染， 提高资源利用效率， 减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产，是指不断采取改进设计、 使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、 改善管理、 综合利用等措施， 从源头削减污染， 提高资源利用效率， 减少或者避免生产、 服务和产品使用过程中污染物的产生和排放， 以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 推行清洁生产， 实施污染预防是当今世界， 也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 项目使用的原材料均为水泥、砂石以及水为主，经搅拌机搅拌、 成型机成型而成产品。项目设备不属国家产业政策限制、 淘汰设备。 生产以电为主， 不涉及高耗能生产设备。 生产过程无生产废水排放； 生活污水经厂区旱厕处理后有周边农户定期清运用于农田灌溉，不外排； 项目污染物产生量少， 均能得到合理处置。 综上，项目清洁生产水品达到同类企业清洁生产水平的平均水平， 符合清洁生产的要求。 ４.2总量控制： 根据拟建工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 十二五期间总量控制指标主要包括废气：SO2和NOX；废水：COD和NH3-N。本项目营运期生活污水不外排；排放的汽车尾气量较小，因此，建议本项目不设总量控制指标。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理                       （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 装卸 | 粉尘 | 洒水降尘 | 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
|  |  | 搅拌工序 | 粉尘 | 建议在物料投入搅拌机及搅拌机运作时，对生产车间进行篷布围挡 |  |
| 水污染物 | 营运期 | 办公生活 | 生活废水 | 生活污水进入旱厕，由附近农户定期清掏用作农肥 | 不外排 |
|  |  | 生产线 | 清洗废水 | 导流沟入沉淀池沉淀后回用生产线 | 不外排 |
| 固废 | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 合理处置 |
|  |  | 生产线 | 残次品 | 收集捣碎后回用生产 | 合理处置 |
|  |  | 生产线 | 废水泥外包装袋 | 外售 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀泥渣 | 定期清掏后回用生产 | 合理处置 |
| 噪 声 | 噪声来源 搅拌机、 成型机、 叉车等设备运行时产生的噪声， 经隔声、 距离衰减后厂界外噪声符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008） 2 类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 营运期对生态环境不会产生明显影响。由于项目不在生态敏感区，不会产生生物多样性锐减的问题。在做好日常运营管理，做到污水不外排、避免人为原因破坏的前提下，本项目的建设对生态不利影响较小。 |

# 环境风险分析                                             （表九）

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、 有害因素， 建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）， 引起有毒有害、 易燃易爆等物质泄露， 或突发事件产生的新的有毒有害物质， 所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度， 提出合理可行的防范、 应急与减缓措施， 以使建设项目事故率、 损失和环境影响达到可接受水平。 （1） 源项分析 根据《 危险化学品重大危险源辨识》（ GB18218-2009） 和项目厂区实际生产情况， 该已建成项目不涉及危险物质， 因此不构成重大危险源。根据《 建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ/T169-2004）， 本项目不涉及环境敏感区，故该项目风险评价等级为二级。 项目的风险源主要是机械事故和电伤害事故。 （2） 现有风险防范措施 无风险防范措施。 （3） 现状问题及整改措施 1） 现状问题 项目存在风险源只能加强管理，提高员工安全意识进行防范。 2） 整改措施 ①防范措施 本次环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施：加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ②应急预案 万一发生事故后，所采取的紧急措施和应急方法如下： A、 明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； B、 明确应急反应总负责人， 以及每一具体行动负责人； C、 确认可能发生的事故类型、 地点； D、 确定事故影响范围及可能影响的人数； E、 确定报警方式， 如电话、 警报器等； F、 明确可用于应急求援的设备、 设施； G、 明确保护措施程序， 做好事故后的恢复工作程序以及做好培训与演练。 本项目的现有风险防范措施及整改措施如下所示： 表 9-1 项目现有风险防范措施及整改措施 现有措施 是否需整改 备注 道路满足消防和厂区车辆通行要求 否 无 未在明显位置张贴有效的通讯联络方式 是 应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段，并在厂区明显位置张贴 未制定应急预案 是 制定应急预案 5、结论 本项目在采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。

# 结论及建议                                                （表十）

一、结论： 1.1项目概况 宁南县城进水泥制品厂，项目租赁景星乡天鹤村1组谭家堡砂石场空闲地约10亩（约6600m2），总建筑面积2500m2。 设办公室、原料堆放区、生产车间、成品堆放区等，估算年加工生产透水砖100万匹、水泥路沿4000条、水泥板500块。 1.2产业政策、选址符合性结论 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013 年第21 号令《产业结构调整指导目录（修正）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40 号）的规定，本项目属于允许类，本项目无淘汰落后生产工艺、设备和产品。 2、项目规划符合性分析 宁南县城进水泥制品厂原厂区位于宁南县披砂镇披砂村4组，后因朝阳小学搬迁至原宁南糖厂厂区，本项目另行选址，搬迁到宁南县景星乡天鹤村一组闲置土地，为租赁厂房进行生产（闲置土地租用合同详见附件）。本项目属于规划区外选址建设工业项目。 根据国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。宁南县城乡规划建设和住房保障局向宁南县发展改革和信息化局开具相关证明，证明本建设项目不需办理选址手续。 1.3环境现状与评价结论 （1）环境空气：根据监测资料，项目区环境空气中SO2、NO2、TSP 24h平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）地表水：项目西侧的黑水河各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声学环境：项目区昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 （4）生态环境：项目周围为农田与山地，无需要特殊保护的植物和动物。 1.4达标排放与影响分析 （1）废气 本项目废气主要为粉尘，砂石堆场装卸、堆放、输送等过程产生的粉尘，各污染物均为无组织排放，对周边环境影响较小。根据项目实际情况，以厂区为边界设置50m卫生防护距离，该范围内没有居民楼、学校等敏感目标，在该项目未搬迁至工业园区内，也不得新建居民区、学校等敏感建筑。 （2）废水 根据项目工程分析，废水主要是职工生活污水、清洗废水，生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。污水产生量约46.08t/a，经旱厕处理后用于周边农田、林地浇灌，不外排；清洗废水进入沉淀池进行沉淀后回用生产线，不外排。对周边地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要是裁板锯、打眼机、压刨等作业时产生的机械噪声。项目按照工业设备安装的有关规范，合理布置设备；对高噪声设备采取设置隔声罩、加装减振垫等措施进行减噪，以降低设备噪声对周围环境的影响。通过上述减噪措施，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 残次品收集后暂存于固废暂存间，捣碎后回用生产线；生活垃圾由垃圾桶收集暂存，定期由环卫部门清运；项目固体废物实现资源化、无害化处置，不会对环境造成二次污染。 1.5总量控制 根据拟建工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 十二五期间总量控制指标主要包括废气：SO2和NOX；废水：COD和NH3-N。本项目营运期生活污水不外排；排放的汽车尾气量较小，因此，本项目不设总量控制指标。 1.6综合结论 本项目符合国家相关产业政策，对产生的废气、废水、固体废弃物和噪声，在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，能够实现各项污染物达标排放，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，不会对当地环境功能产生影响。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、 制定严格的生产操作规程， 加强项目日常管理工作， 强化设备的维修、 保养， 保证环保设正常运转， 减少和避免由于环保设备故障造成的污染。 2、 做好风险防范措施， 最大程度杜绝风险事故的发生。

# Text boxes

0.064

0.32

员工生活用水

市政管网

0.256

旱厕

全部进入产品

0.2

生产用水

周边农田灌溉、不外排

0.072

损耗0.008

清洗用水

0.08

蒸发、损耗0.02

0.02

防尘等用水

噪声

噪声、固废

粉尘、噪声

人工搬运

装载车

水泥（袋装）车

压制成型

脱模

搅

拌

机

水泥堆放区

砂、石

自然养护

装载车

砂石堆放区

砂石车

检验外售

清水

固废

噪声

粉尘、噪声

人工搬运

装载车

水泥（袋装）车

模具

脱模

搅

拌

机

水泥堆放区

砂、石

自然养护

装载车

砂石堆放区

砂石车

清水

检验外售